## Slide 1: Raspberry Pi with DHT22sensor
Jiyeon You(유지연)
youjiyeon4@gmail.com

## Slide 2: Contents
1. Raspberry Pi
Raspberry Pi with DHT22sensor
4. Code
6. Solved Part
2. Installation Process
3. Uart Setting
5. Trial and Error

## Slide 3
Raspberry Pi3b
Raspberry Pi
라즈베리파이의 특징은
아두이노와 달리
키보드, 마우스, 모니터만
연결하면 PC가 될 수 있다.
즉 일반 데스크톱과
유사하다는 것이 강조되는 제품이다.
Linux OS를 기반으로 하고
세부적인 설정을 제공함으로써
초보 프로그래머에
맞춤형 환경을 제공한다.

## Slide 4
Raspberry Pi3b(1GB RAM 내장)
Raspberry Pi
-차세대 쿼드 코어 Broadcom BCM2837 64비트 ARMv8 프로세서 (최대 1.2GHz의 속도)
-내장형 BCM43143 WiFi 칩 추가(무선 작동)
-온보드 BLE(Bluetooth Low Energy)를 사용하는 우수한 IoT 솔루션이기도 합니다.
-전원 용량은 2A 대신 2.5A로 업그레이드
-마우스, 키보드나 기타 USB로 연결되는 모든 것을 연결할 수 있는 내장형 USB 포트가 4개 있습니다.
-핀 간격 0.1인치의 40 핀 GPIO 헤더를 통해 27개의 GPIO, UART, I2C, SPI, 3.3 및 5V 소스에 액세스할 수 있습니다.

## Slide 5
Installation Process
먼저
Sd카드를
포맷시킨다.
라즈베리파이
.img를
sd카드에 굽는다.

## Slide 6
Installation Process
검색 후 첫번째사이트에
들어가기
둘 중의 선택 후
설치 버튼 누르기

## Slide 7
Installation Process
Accept버튼 누른 후
실행하기
Setup실행

## Slide 8
Installation Process
https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
사이트로 들어가서 원하는 raspbian 선택 후 Download!

## Slide 9
Installation Process
Img선택과 drive(sd카드)선택 후 Flash!

## Slide 10
Uart Setting
Uart
Enable
확인
$ sudo nano /boot/config.txt
#Bluetooth disable
(Uart와 같은 포트를 쓰기때문에)
dtoverlay=pi3-disable-bt
$sudo systemctl disable hciuart
//Bluetooth 칩간의 uart중지
$sudo reboot //재부팅
$ dmesg | grep tty //uart 포트 확인
Cmdline
기본적으로 Uart는 콘솔이 사용
그렇지만 board에서 uart를 제어하는 경우 설정변경
통신속도 확인

## Slide 11
Code
통신속도 설정
파일 식별자
GPIO핀을 제어할 수 있는
기능을 제공하는 라이브러리
sudo apt-get install git-core
git clone git://git.drogon.net/wiringPi
cd wiringPi -> ./bulid

## Slide 12
Code
옵션 설정
“1”이면 습도 출력
“2”이면 온도 출력
“3”이면 1초씩
모두 출력
Fd 초기화
직렬장치의 변화를 확인하여, 변화가 있다면 직렬장치를 리턴한다.
대기상태에 빠지지 않도록 TimeOut
설정하여 지정한 시간이 지나면
빠져 나오게 할 수 있다.
‘0’이상이면 표준 입력 사용가능 상태

## Slide 13
Code

## Slide 14
Trial and Error
DHT22(AM2302)
라즈비안를 설치하는 과정에서 Formatter프로그램을 사용하지 않아서
제대로 포맷이 이루어지지않아
어려움을 겪었습니다.
또한 라즈비안 설치를 한 이후에도
와이파이 설정이 되지않아
몇차례 라즈비안 설치를 반복하였습니다.
(모르는 명령어) --Help

## Slide 15
Sloved Part
DHT22(AM2302)
while ((PINC & 0x01) == laststate){
_delay_us( 1 );
counter++;
if(counter == 255){
break;
}
}
laststate = (PINC & 0x01);
if(counter == 255){
break;
}
Delay 문제해결

## Slide 16
Sloved Part
DHT22(AM2302)
Oscilloscope
L(54) H(74) L(54) H(27)
L(55) H(24) L(46)
1 0 0

## Slide 17
Sloved Part
DHT22(AM2302)
Opimization이란
최적화를 뜻합니다.
-O0 : 최적화 과정이 없어 컴파일 시간이 감소한다.
기대되는 결과치를 받아서 디버깅 할 때 이용할 때
적합하다.
-O1 : 최적화를 진행해서 코드 사이즈와 수행 시간을
감소시킨다.
-O2 : 최적화 옵션 중 제일 적당한 최적화이다.
-O3 : O2보다 최적화를 좀 더 한다.

## Slide 18: 감사합니다